АКТ

монтажа (установки) подъемника фасадного

«      » __________ 2013г.                                                                   г. Минск

Мы, нижеподписавшиеся:

Мастер

Электрик

Механик

Составили настоящий акт в том, что смонтированная на объекте_______________________ самоподъемная люлька ЛЭ 100-300, инв № _______ грузоподъемностью 300 кг. испытана на статистическую нагрузку грузом 450 кг., в течении 10 минут, динамическую нагрузку весом 330 кг. Испытание ловителей произведено при нагрузке 300 кг. После испытаний проведен осмотр, люлька технически исправна, приборы безопасности работают. Люлька комплектна.

Акт составлен на передачу люльки ЛЭ 100-300 инв. № _______ в эксплуатацию       мастеру

Монтаж и испытание произвели:

Мастер

Электрик

Механик

люльку передал механик

люльку принял мастер