Подъемник фасадный

ZLP630

Паспорт

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА ПОДЪЕМНИКА!

1. Паспорт постоянно находится у владельца или в организации, получившей фасадный подъемник в аренду вместе с функциями владельца.

2. Регистрация, работа, и иные действия с подъемником осуществляются в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации строительных подъемников».

3.  Работа подъемника при температуре ниже минус 20˚С запрещена.

4. Инженерно – технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией подъёмника должен провести дополнительный инструктаж машинистов подъёмника и обслуживающего персонала с записью в вахтенном журнале.

5. При достижении температуры ниже минус 20˚С работа подъемника должна быть прекращена. После повышения температуры письменное разрешение на пуск подъемника в работу должно выдаваться инженерно – техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией подъемника, после личного осмотра, с записью в вахтенном журнале подъемника.

Общий вид подъемника

- устройство для подвешивания платформы (консоль). 2- блок ограничения перемещения. 3- ловитель. 4- лебедка с канатоведущими шкивами. 5- натяжной груз. 6-  электрошкаф. 7- рабочая платформа (люлька). 8- подъемный канат. 9- предохранительный канат.

- передняя балка. 2- передняя опора. 3- средняя балка. 4- задняя балка.

5- соединительный элемент. 6- задняя опора. 7- противовес (балласт). 8- верхняя опора. 9-  трос.

10- натяжной винт (талреп).

ЧАСТЬ I

Part I

|  | Разрешение на применение (изготовление) № ______________________ От "___" ________ 20__ г. ___________________________________ __________________________________ ___________________________________ (Наименование и адрес органа ростехнадзора, выдавшего разрешение) |
| --- | --- |

1. Общие сведения

| Изготовитель и его адрес | Boyu (Wuxi) Technology, Со, Ltd, Китай |
| --- | --- |
| Тип подъемника | Двухподвесной |
| Заводской номер |  |
| Модель | ZLP630 |
| Дата изготовления |  |
| Тип привода | Электрический |
| Назначение | Управляемое навесное оборудование, предназначенное для работы на высоте |
| Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться подъемник: | от -20 до +40 |
| температура, град. ºС |  |
| относительная влажность воздуха, % | До 90, при температуре от -20°С до +40°С |
| Взрывоопасность | Взрывобезопасная среда |
| Пожароопасность | Пожаробезопасная среда |

Крыша здания, на которой крепится подъемник, должна выдерживать нагрузку не менее 1500 кг/м2, коэффициент безопасности встроенных в крышу деталей должен составлять минимум 3, если они предназначены для опоры подвесного механизма. Не применять оборудование на расстоянии менее 10 м от высоковольтных линий. Не применять оборудование в грозу, сильный туман, снег, дождь, при сильном ветре (при скорости ветра более 10,8 м/с).

- Основные технические данные и характеристики

  - Общие данные

| Модель | ZLP630 |
| --- | --- |
| Грузоподъемность максимальная, кг | 630 |
| высота подъема, м | 50* |
| скорость подъема, м/мин | 9,5 … 9,6 |
| тип лебедки | с канатоведущими шкивами |
| тяговое усилие одной лебедки, кН | 6,3 |
| мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
| количество лебедок, шт | 2 |
| диаметр подъемного каната, мм | 8,3 |
| диаметр предохранительного каната, мм | 8,3 |
| размеры рабочей площадки-люльки, м: - длина - ширина - высота ограждения | (2000 х 3) 690 1160 |
| габариты рабочей площадки (люльки), м: - длина - ширина - высота | 6250 750 1443 |
| масса, кг - подъемника в сборе, не более в т.ч. - рабочей платформы (люльки) с лебедками, ловителями, электрооборудованием и др. - устройство для подвешивания платформы - балласта (противовеса) | люлька из стали (steel) 1833 люлька из алюминия (aluminum) 1683 люлька из стали (steel) 450 люлька из алюминия (aluminum) 300 180 х 2 25х36=900 |

*Примечание: Высота подъема может быть увеличена до 150 м при одновременном снижении грузоподъемности, как показано в таблице ниже:

| Высота подъема (высота здания), м | Грузоподъемность, кг |
| --- | --- |
| до 50 | 630 |
| от 50 до 100 | 550 |
| от 100 до 120 | 510 |
| от 120 до 150 | 460 |

Геометрические параметры устройства для подвешивания платформы. Для обеспечения устойчивости устройства параметр в (расстояние между осями передней и задней стоек) в зависимости от параметра  a (расстояния от оси передней стойки до канатов) должен быть не менее:

| Параметр a (расстояние от оси передней стойки до канатов), мм | Параметр в (расстояние между осями передней и задней стоек), мм |
| --- | --- |
| 1050 | Не менее 3500 |
| 1250 | Не менее 4100 |
| 1450 | Не менее 4600 |

- Технические данные и характеристики сборочных узлов

  - Характеристика стальных канатов

| Параметры | Назначение каната |
| --- | --- |
|  | Подъемный | Предохранительный |
| конструкция каната | 4х31SW+FC-8.30 |
| Диаметр каната, мм | 8,3 |
| длина, м | 2х100 | 2х100 |
| временное сопротивление проволок разрыву, Н/мм2 (*) | 2260 |
| разрывное усилие каната в целом, Н (*) | 51800 |
| расчетное натяжение каната, Н | 4650 – для алюминиевой люльки 5400 – для стальной люльки |
| покрытие поверхности проволоки | Оцинковка (15г/м2) |
| коэффициент запаса прочности (**) | 11.1 (алюминий) 9,59 (сталь) |

( * ) заполняется по сертификатам изготовителя каната;

( ** ) рассчитывается

  - Электродвигатели

| Параметры Parameters | Значение Specification |
| --- | --- |
| тип и условное обозначение | YEJ90L-4 |
| количество приводов | 2 |
| род тока | Переменный AC |
| напряжение, В | 380 |
| номинальный ток, А | 3.7 |
| частота, Гц | 50 |
| номинальная мощность, кВт | 1,5 |
| частота вращения, об/мин | 1420 |
| исполнение (нормальное, влагозащищенное, взрыво-пожарозащищенное) | Normal |
| степень защиты | IP54 |
| Тип встроенного тормоза | Автоматический, нормально закрытый, дисковый |
| Привод тормоза | Электромагнит |
| Тормозной момент, Н.м | 15 |

( * )	Заполняется по паспорту на двигатель.

  - Концевые выключатели

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| тип (рычажный, шпиндельный и т.п.) | Рычажный |
| место установки | на платформе |
| количество | 2 |
| обозначение по принципиальной электрической схеме | SQ1, SQ2 |

  - Прочие предохранительные устройства

    - Ловители, одновременно являющиеся ограничителями угла наклона платформы.

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| модель | SL-A 30 |
| конструкция | См. приложение 5 |
| путь торможения при обрыве каната, мм, не более | 100 |
| допустимое ударное усилие, кН | 30 |
| угол наклона платформы, град, в пределах | 3…8 |

    - Устройство контроля трехфазного напряжения – имеется (см. электросхему).

    - Ограничитель центробежной скорости.

    - Тепловые реле для защиты от перегруза двигателей

  - Данные о металле основных элементов металлоконструкции подъемника:

Металлоконструкции подъемника выполнены из стали Q215. Химсостав: C – 0.12, Si – 0.27, Mn – 0.40,  P – 0,024,  S – 0,014. Сталь является аналогом российской стали ВСт3сп ГОСТ 380-94.

Люлька (платформа) может быть изготовлена из алюминия.

- Документация, поставляемая изготовителем

  - Документация, включаемая в паспорт:

    - Схема кинематическая лебедки   - Приложение 1

    - Схемы запасовки канатов - Приложение 2

    - Чертеж балласта.   - Приложение 3

Схема электрическая принципиальная (с перечнем элементов электрооборудования в виде спецификации).  - Приложение 4

    - Чертеж ловителя   - Приложение 5

  - Документация, поставляемая с паспортом:

Руководство по эксплуатации и монтажу

- Свидетельство о приемке

Подъемник фасадный КЕТОМ-ZLP630  заводской №

Гарантийный срок 12  мес.

Срок службы  10 лет.

| Место печати _______________ (дата) |  | Главный инженер организации-изготовителя (подпись, фамилия, и.о) Начальник ОТК (подпись, фамилия, и.о) |
| --- | --- | --- |

Приложение 1

Кинематическая схема лебедки

1 – Электродвигатель с встроенным дисковым электромагнитным тормозом.

2 – Червяк. Модуль 3,15. Диаметр 21,7 мм.

3 – Червячное колесо. Диаметр 129,14 мм. Число зубьев 42.

4 – Шестерня. Модуль 3. Число зубьев 11. Диаметр 33 мм.

5 – Зубчатое колесо, одновременно являющееся канатоведущим шкивом. Число зубьев 60. Диаметр 180 мм.

Приложение 2

Схемы запасовки канатов

Запасовка подъемного каната в лебедке

Жесткая заделка подъемного и предохранительного канатов на устройствах для подвешивания платформы

Схема запасовки тросов на устройствах для подвешивания платформы

Приложение 3

Чертеж балласта.

Приложение 4

Схема электрическая принципиальная

Спецификация к электросхеме

QF – автоматический выключатель

TC – трансформатор

KM – магнитные пускатели

HL – лампочка

STP – кнопка-переключатель «Пуск-Стоп»

SB – кнопки управления

SB1 – движение вверх, управление с электрошкафа;

SB2 – движение вниз, управление с электрошкафа;

SB3 – движение вверх, управление с пульта;

SB4 – движение вниз, управление с пульта;

FR – термореле

SA – переключатель совместной и раздельной работы двигателей

SQ – конечные выключатели

SQ1, SQ2 – ограничители высоты подъема;

SQ3, SQ4 – датчики перегруза (устанавливаются по спецзаказу);

SQ5 – ограничитель нижнего положения платформы (устанавливается по спецзаказу);

R – тормоза

M – электродвигатели

TZ – выпрямители

KD – розетка

FU – предохранители

DL – звонок

Приложение 5

Чертеж ловителя

ЧАСТЬ 2

- Эксплуатационные формы

  - Сведения о местонахождении подъемника

Information on location of the platform

| Наименование предприятия организации-владельца подъемника или фамилия и инициалы частного лица | Местонахождение подъемника (адрес владельца) | Дата установки (получения) |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.1

| Наименование предприятия организации-владельца подъемника или фамилия и инициалы частного лица | Местонахождение подъемника (адрес владельца) | Дата установки (получения) |
| --- | --- | --- |

6.2. Сведения о назначении инженерно-технических работников,

ответственных за содержание в исправном состоянии

| Номер и дата приказа о назначении или договора с организацией | Фамилия, инициалы | Должность | № и срок действия удостоверения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.2

| Номер и дата приказа о назначении или договора с организацией | Фамилия, инициалы | Должность | № и срок действия удостоверения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.2

| Номер и дата приказа о назначении или договора с организацией | Фамилия, инициалы | Должность | № и срок действия удостоверения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.2

2

| Номер и дата приказа о назначении или договора с организацией | Фамилия, инициалы | Должность | № и срок действия удостоверения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.2

| Номер и дата приказа о назначении или договора с организацией | Фамилия, инициалы | Должность | № и срок действия удостоверения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.3. Сведения о ремонте металлоконструкций и

замене механизмов, канатов

| Дата | Сведения о характере ремонта и замене элементов подъемника | Сведения о приемке подъемника из ремонта (дата, № документа) | Подпись ИТР, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии |
| --- | --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.3

| Дата | Сведения о характере ремонта и замене элементов подъемника | Сведения о приемке подъемника из ремонта (дата, № документа) | Подпись ИТР, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии |
| --- | --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.3

| Дата | Сведения о характере ремонта и замене элементов подъемника | Сведения о приемке подъемника из ремонта (дата, № документа) | Подпись ИТР, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии |
| --- | --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.3

| Дата | Сведения о характере ремонта и замене элементов подъемника | Сведения о приемке подъемника из ремонта (дата, № документа) | Подпись ИТР, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии |
| --- | --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.3

| Дата | Сведения о характере ремонта и замене элементов подъемника | Сведения о приемке подъемника из ремонта (дата, № документа) | Подпись ИТР, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии |
| --- | --- | --- | --- |

6.4. Запись результатов технического освидетельствования

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 6.4

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного Освидетельствования |
| --- | --- | --- |

РЕГИСТРАЦИЯ

Подъемник зарегистрирован за №  _____________

___________________________________________________________________

(наименование регистрирующего органа)

| Место штампа _______________ (дата) | В паспорте пронумеровано ____ страниц и прошнуровано всего _____ листов, в том числе чертежей на ______ листах (подпись, должность, фамилия, инициалы регистрирующего лица) |
| --- | --- |