В данном паспорте освещены  устройство, эксплуатация и некоторый ремонт подъемников фасадных (люлька фасадная) типа ЛЭУ 100-300, ЛЭ 100-300, ПФ. Освещены устройство и эксплуатация редуктора люльки фасадной,  улавливателя (ловителя) троса, установка консолей люльки фасадной строительной, ее технические характеристики и данные.

ПОДЪЁМНИК ФАСАДНЫЙ

(ЛЮЛЬКА ) ЛЭУ 100 – 300

(ЛЮЛЬКА ) ЛЭУ 150 – 300

(ЛЮЛЬКА ) ЛЭ 150 – 300

(ЛЮЛЬКА ) ЛЭ 100 – 300

ПАСПОРТ

3851Б.00.00.000 - ПС

(обозначение паспорта)

____________________

(инвентарный номер)

подъёмник фасадный с консолями К-0,9Б и К-1,5Б, СС4а, СС-17

1 - балласт; 2 - укосина; 3 - подъемный канат; 4 - предохранительный канат; 5 - люлька;

6 - ловитель; 7 - лебедка с канатоведущими шкивами; 8 - натяжной груз

1 - балласт; 2 - укосина; 3 - подъемный канат; 4 - предохранительный канат; 5 - люлька;

6 - ловитель; 7 - лебедка с канатоведущими шкивами; 8 - натяжной груз

1 - балласт; 2 - укосина; 3 - подъемный канат; 4 - предохранительный канат; 5 - люлька;

6 - ловитель; 7 - лебедка с канатоведущими шкивами; 8 - натяжной груз

1 - балласт; 2 - укосина; 3 - подъемный канат; 4 - предохранительный канат; 5 - люлька;

6 - ловитель; 7 - лебедка с канатоведущими шкивами; 8 - натяжной груз

Часть I

1. Общие сведения

1.1. Изготовитель и его адрес ___________________________________________________

1.2. Тип подъемника, люльки (одно-, двухподвесной) двухподвесной.

1.3. Инвентарный номер ________________________

1.4. Дата изготовления __________________________

1.5. Тип привода канатный

1.6. Назначение предназначена для подъема людей и строительных материалов к рабочему месту для выполнения фасадных работ (утепление фасадов, облицовка, штукатурные работы).

1.7. Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться подъемник:

- температура, °С от – 40 до +40

- относительная влажность воздуха 80%

- взрывоопасность взрывобезопасная

- пожароопасность пожаробезопасная

ОБЩИЙ ВИД

2. Основные технические данные и характеристики

2.1. Общие данные:

- грузоподъемность, кг не более 300

- высота подъема, м 100-150

- скорость подъема, м/мин 5,5

- тип лебедки (одно-, двухбарабанная, с канатоведущими шкивами) с канатоведущими шкивами

- тяговое усилие одной лебедки, кН 5,0

- мощность электродвигателя, кВт 0,75

- количество лебедок, шт. 2

- диаметр подъемного каната, мм 8,8

- диаметр предохранительного каната, мм 8,8

- размеры рабочего настила, м:

- длина 6,0

- ширина 0,9

- высота ограждения 1,7

- масса подъемника фасадного (без консолей, канатов, груза и кабеля), кг  до 525.

- масса фасадного подъемника общая, кг 1350 – 1650.

3. Технические характеристики сборочных узлов и деталей

3.1. Характеристика стальных канатов

| #G0Назначение каната | Подъемный | Предохранительный |
| --- | --- | --- |
| Конструкция каната и обозначение стандарта, назначение (Г, ГЛ) | 6х19(1+9+9)+1 о.с. ГОСТ 3077-80 , ГЛ | 6х19(1+9+9)+1 о.с. ГОСТ 3077-80 , ГЛ |
| Диаметр, мм | 8.8 | 8.8 |
| Длина, м | 111 | 114 |
| Временное сопротивление проволок разрыву, Н/мм | 1764 | 1764 |
| Разрывное усилие каната в целом, Н*1 | 43650 | 43650 |
| Расчетное натяжение каната, Н | 4220 | 4202 |
| Покрытие поверхности проволоки | отсутствует | отсутствует |
| Коэффициент запаса прочности (по Правилам/фактически*1) | 9 | 9 |

3.2. Электродвигатели*1

| #G0Параметры | Значение |
| --- | --- |
| Тип и условное обозначение | АИР80А4УЗ |
| Количество приводов | 1 |
| Род тока | Переменный |
| Напряжение, В | 380 |
| Номинальный ток, А | 2,8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, кВт | 0,75 |
| Частота вращения, об/мин | 1420 |
| ПВ, % за 10 мин | 40 |
| Исполнение (нормальное, влагозащищенное, взрыво-, пожарозащищенное) | Нормальное |
| Степень защиты | IP54 |

3.3. Тормоза

| #G0Параметры | Тип тормоза |
| --- | --- |
|  | Установлен в лебедке | Установлен в лебедке |
| Тип привода | колодочный | грузоупорный |
| Диаметр тормозного шкива (средний диаметр тормозного диска), мм | 125 | 96 |
| Количество тормозов на механизм | 1 | 1 |
| Коэффициент запаса торможения | 2 | 1,37 |
| Привод тормоза: |  |  |
| тип | электромагнитный | механический |
| усилие, Н | 29 | 2240 |
| ход исполнительного органа, мм | 20 | 3 |
| Путь торможения, мм | 20 | 100 |

3.4. Концевые выключатели

- тип (рычажный, шпиндельный и т.п.) шпиндельный, ВПК 2110

- место установки оголовок люльки

- количество 2

3.5. Ловители

- конструкция  центробежный

- путь торможения  не более 100 мм

3.6. Данные о металле основных элементов металлоконструкций подъемника

| #G0Наименование, обозначение узлов и элементов | Вид металлопроката, толщина, стандарт | Марка материала, категория, группа, класс прочности | Стандарт на марку материала | Номер сертификата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ограждение: 1.1поручень 1.2 стойка | Труба 28x3 ГОСТ 8734-75 Труба 28x3 ГОСТ 8734-75 | Сталь 20В (225) Сталь 20В (225) | ГОСТ 1050-88 ГОСТ 1050-88 |  |
| 2. Основание: 2.1 настил 2.2ограждение бортовое | Лист Б-НО-2,5 ГОСТ 19903-74 Лист Б-НО-2,5 ГОСТ19903-74 | Ст.Зпс 2 (245) Ст.Зпс 2 (245) | ГОСТ 14637-89 ГОСТ 14637-89 |  |
| 3. Консоль: 3.1 балка 3.2проушина 3.3 скоба 3.4 плита 3.5 проушина | Труба 120x60x5 Труба 160x60x5 ГОСТ 8645-68 Лист Б-ПН-6 ГОСТ 19903-74 Лист Б-ПН-6 ГОСТ 19903-74 Лист Б-ПН-8 ГОСТ 19903-74 Лист Б-ПН-8 ГОСТ 19903-74 | Сталь 09Г2С (335) Ст.3пс5 (245) Ст.3пс5 (245) Ст.3пс5 (245) | ТУ 14-3-556 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 14637-89 |  |

4. Характерные неисправности и методы их устранения.

| Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| При включении кнопок управления люлька не движется | 1. Нет напряжения. 2. Отключен концевой выключатель ограничителя высоты подъема. | 1. Проверить подключение электропитания подъемника. 2. Проверить работу ограничителя высоты подъема. |
| Электродвигатель гудит и греется. | 1. Затянуты колодки колодочного тормоза. 2. Нет напряжения в одной из фаз | 1. Отрегулировать колодочный тормоз. 2. Устранить неисправность электрической сети |
| Греется редуктор лебедки | Недостаточная смазка | Добавить смазку |
| При остановке люлька сползает вниз | Ослабло крепление пригруза подъемного каната и пригруз касается земли. | Приподнять и закрепить пригруз. |
| Не срабатывает колодочный тормоз. | 1. Износ тормозных накладок. 2. Недостаточно затянуты колодки тормоза. | 1. Заменить. 2. Отрегулировать. |
| Не срабатывает ловитель | 1. Ослабло крепление пригруза предохранительного каната, и пригруз касается земли. 2. Изношены сжимы. | 1 .Приподнять и укрепить пригруз. 2. Заменить сжимы. |
| Не срабатывает грузоупорный тормоз. | Износ тормозных дисков. | Заменить тормозные диски. |

5. Повреждения металлоконструкций и способы их устранения.

| Неисправность | Технические требования | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Трещины | Не допускаются | Ремонт производится специализированной организацией. |
| Коррозионное разрушение конструкций | Максимально допустимый износ 10% от первоначального сечения | Произвести замену конструкций, коррозированных более 10 % от первоначального сечения. |
| Нарушение защитного слоя окраски | Необходимость окраски устанавливает инженерно - технический работник, ответственный за исправное состояние подъемника | Окраску произвести в соответствии с техническими условиями на применяемый вид окрасочного материала. |
| Деформация металлоконструкций | Деформация металлоконструкций не должна превышать указанных величин. | Произвести ремонт специализированной организацией. |

6. Свидетельство о приемке

Подъемник _______________________________________________________________

(наименование, тип, индекс)

заводской N _______ изготовлен в соответствии с техническими нормами _____________

_____________________________________________________________________________

(указать основные нормативные документы)

Подъемник подвергнут испытаниям согласно ___________________________________

_____________________________________________________________________________

(указать документ, на основании которого проведены испытания)

и признан годным к эксплуатации с указанными в паспорте параметрами.

Гарантийный срок __12_ мес.

Срок службы ____5___ лет

| #G0м.п. |  | Главный инженер организации-изготовителя |
| --- | --- | --- |
| Дата |  | (подпись, фамилия, и.о.) |
|  |  | Начальник ОТК |
|  |  | (подпись, фамилия, и.о.) |

Часть II

7. Эксплуатационные формы

7.1. Сведения о местонахождении подъемника

| #G0Наименование предприятия организации - владельца подъемника или фамилия и инициалы частного лица | Местонахождение подъемника (адрес владельца) | Дата установки (получения) |
| --- | --- | --- |

| #G0Наименование предприятия организации - владельца подъемника или фамилия и инициалы частного лица | Местонахождение подъемника (адрес владельца) | Дата установки (получения) |
| --- | --- | --- |

7.2. Сведения о назначении инженерно-технических работников,

ответственных за содержание подъемника в исправном состоянии

| #G0Номер и дата приказа о назначении или договора с организацией | Фамилия, инициалы | Должность | Номер и срок действия удостоверения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| #G0Номер и дата приказа о назначении или договора с организацией | Фамилия, инициалы | Должность | Номер и срок действия удостоверения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7.3. Сведения о ремонте металлоконструкций и замене механизмов, канатов

| #G0Дата | Сведения о характере ремонта и замене элементов подъемника | Сведения о приемке подъемника из ремонта (дата, номер документа) | Подпись ИТР, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии |
| --- | --- | --- | --- |

| #G0Дата | Сведения о характере ремонта и замене элементов подъемника | Сведения о приемке подъемника из ремонта (дата, номер документа) | Подпись ИТР, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии |
| --- | --- | --- | --- |

| #G0Дата | Сведения о характере ремонта и замене элементов подъемника | Сведения о приемке подъемника из ремонта (дата, номер документа) | Подпись ИТР, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии |
| --- | --- | --- | --- |

| #G0Дата | Сведения о характере ремонта и замене элементов подъемника | Сведения о приемке подъемника из ремонта (дата, номер документа) | Подпись ИТР, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии |
| --- | --- | --- | --- |

| #G0Дата | Сведения о характере ремонта и замене элементов подъемника | Сведения о приемке подъемника из ремонта (дата, номер документа) | Подпись ИТР, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии |
| --- | --- | --- | --- |

7.4. Запись результатов технического освидетельствования

| #G0Дата освидетельствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного освидетельствования |
| --- | --- | --- |

| #G0Дата освидетельствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного освидетельствования |
| --- | --- | --- |
| Дата освидетельствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного освидетельствования |

| #G0Дата освидетельствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного освидетельствования |
| --- | --- | --- |

| #G0Дата освидетельствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного освидетельствования |
| --- | --- | --- |

| #G0Дата освидетельствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного освидетельствования |
| --- | --- | --- |

| #G0Дата освидетельствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного освидетельствования |
| --- | --- | --- |

| #G0Дата освидетельствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного освидетельствования |
| --- | --- | --- |

| #G0Дата освидетельствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного освидетельствования |
| --- | --- | --- |

| #G0Дата освидетельствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного освидетельствования |
| --- | --- | --- |

| #G0Дата освидетельствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного освидетельствования |
| --- | --- | --- |

| #G0Дата освидетельствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего полного освидетельствования |
| --- | --- | --- |